ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛНАШСКОЕ» АЛНАШСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

03/2018 - ГП.2

г. Ижевск, 2018

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛНАШСКОЕ» АЛНАШСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

03/2018 - ГП.2

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Алнашское» разработан в соответствии с контрактом и техническим заданием.

Главной целью генерального плана муниципального образования «Алнашское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Алнашское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования« Алнашское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Алнашское».

При разработке генерального плана муниципального образования «Алнашское» учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Алнашское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Алнашского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Алнашского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Алнашское»;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Алнашского район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- Программа муниципального образования «Алнашский район» «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Алнашский район»
от 02.10.2014 № 659/1.

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Алнашское» Алнашского района Удмуртской Республики;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Алнашское» Алнашского района Удмуртской Республики;

- Генеральная схема газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Алнашское», предоставленные администрацией муниципального образования «Алнашское», сведения размещенные на сайте администрации Алнашского района Удмуртской Республики http://alnashi.udmurt.ru

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данные ЕГРН.

Генеральный план муниципального образования «Алнашское» разработан на следующие проектные периоды:

1 этап –2030г.;

2 этап – 2040 г. расчетный срок;

Этапы графически отображаются в виде функциональных зон, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Алнашское».

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793»

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Административный центр муниципального образования «Алнашское» - село Алнаши. Оно было основано в 1751 году, расположено у слияния рек Тойма и Алнашка, в 125 км к юго-западу от Ижевска.

Площадь территории составляет 1868 га. Территория муниципального образования «Алнашское», расположена в центральной части Алнашского района.

МО Алнашское располагается в центральной части Алнашского района и граничит на севере, юге, западе и востоке с территорией МО «Ромашкинское».

Через территорию сельского поселения протекают реки Алнашка (с северо-запада на юго-восток) и река Тойма (с севера на юг). Река Алнашка впадает в речку Тойму юго-восточнее основного массива застройки села Алнаши. В северной части села организована запруда на реке Тойма.

Вся основная часть жилой и производственной застройки села Алнаши размещается в пойменной зоне этих рек и только около четверти застроенных территорий располагается в северо-восточной, нагорной части. В восточной части сельского поселения находятся территории, покрытые лесом.

С севера на юг через территорию сельского поселения пересекает трасса М-7 «Волга» (подъездная дорога к г. Ижевску). Основная застройка села Алнаши находится восточнее автодороги.

Население МО Алнашское – 7302 человека – по данным Администрации МО «Алнашское» на 01.01.2017 (официальный сайт МО Алнашское). Проектная площадь поселения – 1505 га.

На территории муниципального образования «Алнашское» осуществляют свою работу следующие организации:

Учреждения управления:

1. Администрация Алнашского района, 2. ГУ ОВД. 3. Прокуратура. 4. Судебный участок Алнашского района Удмуртской Республики. 5. Почта. 6. УФК по УР. 7. Семенная инспекция. 8. Алнашский Территориальный отдел Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской республике. 9. Росгосстрах.

10. Алнашский районный отдел  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 11. БТИ. 12. Нотариат. 13. ГУЧ «Центр занятости». 14. Отделение Сбербанка. 15. Россельхозбанк. 16. Ижкомбанк. 17. Налоговая инспекция. 18. ЦСО Алнашского района.

Учебно-воспитательные учреждения:

19. РУНО. 20. Школа. 21. Детские сады. 22. Детская школа искусств. 23. Дом детского творчества. 24. Детский спортивный центр. 25. Детский дом.

Учреждения соцобеспечения:

26. УПФР пенсионный фонд. 27. МУЧ ЦСО, 28. ГУ «ДОМ престарелых».

Учреждения здравоохранения:

29. ЦРБ. 30. Аптеки (6).

Учреждения культуры:

31. Дом культуры. 32. Библиотека. 33. Редакция газеты «Алнашский колхозник». 34. Историко-литературный музей. 35. Дом-музей.

Спортивные сооружения:

36. Школьный стадион.

Объекты розничной торговли - 114.

Алнашский рынок, 15 предприятий общественного питания – кафе, столовых, баров.

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой, относительно жарким летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В.

Климат территории формируется под воздействием циклонов с запада (Атлантика) и антициклонов с востока (Сибирь). Летом нередко вторгается тропический континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. Часто на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны (Скандинавия), реже южные и юго-западные (Черноморье), в холодное время года они приносят резкое потепление, обильные снегопады и метели.

В работе приняты климатические характеристики согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» по метеостанциям Ижевска и Сарапула. Среднегодовые температуры воздуха составляют +2,5ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Абсолютный минимум температур может достигать –47,5ºС, а абсолютный максимум +36,6ºС. Средний годовой безморозный период составляет 140-150 дней. Продолжительность вегетационного периода (период с температурой выше 10 ºС) в среднем 120-150 дней.

Среднегодовое количество осадков 500-525 мм. Осадки распределены по сезонам года неравномерно. Свыше половины осадков (более 350 мм) выпадает за теплый период года (апрель-октябрь). Нередки грозы (среднее число дней с грозой 26).

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до конца апреля. Высота снега достигает 45-55 см. Средняя глубина промерзания почв составляет 60 см.

В течение года преобладают западные и юго-западные направления ветров. Средняя скорость ветра за год 3,6 м/с. Относительная влажность воздуха составляет 75-80%. Коэффициент увлажнения в разные годы колеблется от 0,7 до 1,0.

В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), с июня по август могут возникать сильные ураганы. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей. Туманы чаще всего образуются в период с октября по март при взаимодействии теплого воздуха с выхоложенной поверхностью.

Климатические условия территории в целом благоприятны для гражданского и промышленного строительства.

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. Верхние горизонты сложены аргиллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями мергелей, известняков и доломитов. Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные отложения мощностью до 10 м. В террасированных долинах рек встречаются породы неогенового возраста разного механического состава (пески, супеси, красно-бурые суглинки и глины). В поймах рек – отложения современного аллювия (гравий, песок, галечник).

Рельеф территории волнистый (территория поселения расположена на южном склоне Можгинской возвышенности), подвержен эрозии, вследствие чего днища оврагов и балок слагаются делювиальными отложениями. Высоты колеблются в пределах 120-220 м с общим наклоном на юг.

Поскольку большая часть территории незалесена, характерны такие формы рельефа, как балки и овраги. Значительно распространена водная эрозия.

Наибольшее распространение на территории Алнашского сельского поселения имеют подзолистые почвы с содержанием гумуса 3-5%. Другие типы почв (дерново-карбонатные, серые лесные, пойменные, болотные и др.) имеют ограниченное распространение.

Наиболее плодородными почвами являются серые лесные почвы. Содержание гумуса в них изменяется от 4 до 10%.

Мерами по улучшению плодородия почв является их известкование и внесение в них минеральных и органических удобрений.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Природные условия местности и происходящие на ней физико-геологические
процессы определяют степень благоприятствования территорий для строительства поселка. С градостроительной точки зрения, территории по степени благоприятности разделяются на 3 категории:

Благоприятные - являющиеся вполне пригодными для строительства, легко осваиваемые, не требующие специальных мероприятий или требующие несложных мероприятий по их инженерной подготовке. Ограниченно благоприятные – являющиеся ограниченно пригодными территориями, осваиваемые после осуществления сложных мероприятий по инженерной подготовке, со значительными объемами работ и большой их стоимостью. Особо неблагоприятные (не пригодные для строительства) – не рекомендуемые для освоения.

Участки благоприятные для строительства. К таким участкам относятся площади с уклоном поверхности от 0,5 до 8 % для зоны капитального строительства. Грунтовые воды здесь залегают глубже 5 — 8,7 м. Рельеф благоприятствует стоку поверхностных вод. Естественным основанием будут служить делювиальные глины, верхнепермские глины и пески. Участки условно благоприятные для строительства. Сюда отнесены участки с уклоном поверхности 8 — 12 %, небольшие луга и лощины, а так же участки над пойменных террас с близким залеганием уровня грунтовых вод. С учетом прогноза колебания в этой зоне уровня грунтовых вод установятся на глубине до 1,0 — 1,5 м от поверхности земли.

Основанием проектируемых зданий и сооружений преимущественно являются аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения и в меньшей мере верхнепермские образования.

Участки неблагоприятные для строительства. К ним отнесены пойменные участки долины р. Алнашка и р.Тойма, днища логов и лощин, по которым в периоды снеготаяния и ливневых дождей происходит интенсивный сток поверхностных вод. Неблагоприятные для строительства являются так же крутые склоны логов, уклоны которых превышают 12 %. В геологическом строении участвуют аллювиальные отложения четвертичного возраста и верхнепермские образования.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Характеристика проектируемых объектов

Решения генерального плана МО «Алнашское» направлены на обеспечение устойчивого развития территории и определяют оптимальное решение планировочной структуры, которая решает вопросы по развитию селитебной территории, инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной сферы, производственной базы и охраны окружающей среды.

Алнашское сельское поселение граничит со всех сторон с территорией МО «Ромашкинское».

Структура кварталов, преимущественно усадебной застройки, ориентирована параллельно основному, северному въезду в село с региональной автотрассы в западной части центральной зоны села и в юго-западной части села.

По территории МО «Алнашское» в юго-западной части территории проходит федеральная автодорога М-7 «Волга».

В широтном направлении через территорию поселения проходят автодороги регионального значения «Грахово-Алнаши», «Алнаши-Варзи-Ятчи».

Непосредственно на западном берегу Алнашского пруда сложилась производственная зона села Алнаши, с восточной стороны региональной автотрассы находятся крупные участки недействующих в настоящее время МТФ.

Предприятия местной пищевой промышленности располагаются в восточной части центральной зоны села и в юго-восточной части его территории.

По планировочным условиям территории с. Алнаши определены две транспортно-планировочные оси:

улицы Кедрова и Комсомольская входят в основную транспортно-планировочную ось, которая проходит в направлении с юго-запада на северо-восток;

ул. Ленина входит в основную транспортно-планировочную ось, которая проходит в направлении с юго-востока на северо-запад.

Центр социально-культурного обслуживания, где расположены учреждения социального и бытового обслуживания, включая службы администрации района, учебные, воспитательные и культурно-просветительские учреждения, предприятия связи, торговли и общественного питания сформирован вдоль ул. Комсомольская.

Участки предприятий агропрома располагаются у перекрестка Федеральной и местной автодорог.

Восточная часть территории муниципального образования занята лесным массивом.

По результатам анализа комплексной оценки территории
МО «Алнашское» выявлены функциональные зоны использования территории МО «Алнашское» и определена сложившаяся территориально-планировочная структура:

Алнашское сельское поселение включает в себя 1 сельский населённый пункт и имеет достаточно регулярную планировку;

центральную часть села занимает жилой массив;

объекты социально-культурного обслуживания размещены в центральной части жилой застройки;

промышленные и коммунально-складские территории расположены на севере и юго-западе данной территории вблизи жилой застройки;

в северной части села организована запруда на реке Тойма;

по территории села протекают реки Алнашка и Тойма;

на востоке и северо-востоке расположены территории, покрытые лесом;

на юго-западе расположены очистные сооружения.

Современная планировочная структура поселения сформирована на основе естественных и исторических планировочных осей рек Алнашка и Тойма. Транспортные магистрали федерального, регионального и местного значения дополнили развитие природных осей и составили современную планировочную основу села.

Территориально-планировочную структуру поселения формируют следующие основные элементы:

жилая застройка МО «Алнашское»;

территории объектов административной и социальной сферы обслуживания;

личные подсобные участки (огородно-садовые участки, не имеющие жилой застройки);

промышленно-коммунальные территории;

автодороги федерального и регионального значения;

улично-дорожная сеть.

Проектные предложения

Сложившаяся организация территории имеет открытую планировочную структуру и отвечает современным требованиям и рациональному развитию поселения. Проектные предложения не входят в противоречие с существующим положением, а дополняют и развивают сложившиеся оси и расположенные на них функциональные зоны различного назначения. Предлагаемое территориальное развитие поселения осуществляется в северном, юго-западном и северо-восточном направлениях.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Муниципальное образование «Алнашское» входит в состав

МО «Алнашский район».

Численность постоянного населения МО «Алнашский район» на 01.01.2017 составляла 19926 человека, при этом все население района проживало в сельской местности, состоящей из 12 сельских поселений (Азаматовское, Алнашское, Асановское, Байтеряковское, Варзи-Ятчинское, Кузебаевское, Муважинское, Писеевское, Ромашкинское, Староутчанское, Техникумовское и Удмурт-Тоймобашское).

В состав МО «Алнашское» входит только одно село – Алнаши.

Численность постоянного населения села Алнаши на 01.01.2017 составляла 7302 человек.

Муниципальное образование «Алнашское» занимает 1-е место по численности населения и последнее по общей площади земель (согласно республиканским статистическим данным общая площадь земель МО «Алнашское» на 01.01.2017, в старых границах, составляла 971 га) среди 12 муниципальных образований Алнашского района.

Удельный вес населения МО «Алнашское» в общей численности населения района – 36,64% (при удельном весе территории – 1,2%).

В долгосрочной ретроспективной динамике численности населения села Алнаши прослеживается тенденция увеличения. За период, прошедший с момента Всесоюзной переписи населения в 1989 г., население села Алнаши суммарно увеличилось на 1648 человек или на 29,15% - см. таблицу 1.

Таблица 1

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА АЛНАШИ

|  | Численность постоянного населения, человек | Динамика численности населения, % |
| --- | --- | --- |
|  | 1989 г. Перепись | 2002 г. Перепись | На 01.01.2006 | На 01.01.2017 | 2017 г. к 1989 г. | Прирост (+), снижение (-) за период 1989 г. - 2008 г. |
| Село Алнаши | 5654 | 6256 | 6450 | 7302 | 129,15 | +29,15 |

В селе Алнаши наблюдается благополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число родившихся выше числа умерших. С 2010 года наблюдается рост населения: с 6512 человек в 2010 году, до 7302 человек в 2017 году.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы. Село Алнаши в последние годы, в основном, имеет положительное сальдо миграции населения.

При оценке демографического потенциала территории важно учитывать и соотношение между трудоспособной частью населения, с одной стороны, и нетрудоспособной - с другой.

Так, в селе Алнаши сложилась относительно благоприятная возрастная структура населения, для которой характерно сравнительное превышение доли населения младше трудоспособного возраста (18,7% - на 01.01.2017) над долей населения старше трудоспособного возраста (22,3%). Показатель удельного веса населения в трудоспособном возрасте – 53,4% (см. таблицу 2).

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ СЕЛА АЛНАШИ НА 01.01.2017

|  | Численность населения – всего | в том числе в возрасте |
| --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного (мужчины и женщины 0-18 лет) | трудоспособном (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | старше трудоспособного (мужчины 60 лет и более, женщины 55 лет и более) |
| Распределение численности населения по основным возрастным группам, человек |
| Село Алнаши | 7302 | 1847 | 3898 | 1556 |
| Доля возрастных групп в общей численности населения, % |
| Село Алнаши | 100 | 25,3 | 53,4 | 21,3 |

Для рассматриваемой территории характерен высокий коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста), что является следствием сформировавшейся возрастной структуры населения.

Половая структура населения поселения неравномерна и характеризуется существенным преобладанием женского населения: доля женщин в населении составляла 53,2%, доля мужчин – 46,8%. На 01.01.2017 на 1000 мужчин в селе приходилось 1136 женщин.

Таким образом, в предшествующий период на территории села Алнаши сформировались позитивные тенденции в развитии демографических процессов, результатом которых явился естественный и механический прирост населения.

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу: улучшение демографической ситуации в целом; поддержание и закрепление позитивных тенденций.

Основным механизмом реализации концептуальных направлений демографической политики является разработка и реализация целевых программ различных территориальных уровней и планов конкретных мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение демографической ситуации в регионе и отдельных муниципальных образованиях.

2.3. Прогноз численности населения

Экстраполяционный прогноз численности населения МО «Алнашское» выполнен в трех вариантах, на основе пролонгации тенденций, отмеченных в периоды 1989-2002, 2002-2009 и 1989-2017 гг.

Первый вариант выполнен на основе периода 1989 – 2002 гг. Согласно данному варианту численность населения сельского поселения составит к 2040 г. – 7111 человек или увеличится на 221 человек (на 3,2%).

Второй вариант построен на основе тенденций в динамике численности населения, наблюдаемых в период 2002-2009 гг. Данный вариант характеризуется максимальным увеличением населения. В сравнении с 2009 г. (6890 человек) численность населения к 2040 г. составит 13410 человек или увеличится на 6520 человек (на 94,6%).

Третий вариант построен на основе тенденций в динамике численности населения, наблюдаемых в период 1989-2009 гг. Данный период характеризуется приростом численности населения, при этом максимальные темпы прироста наблюдаются в период 2002-2009 гг.

К 2040 г. численность населения по данному варианту составит

9580 человек, то есть в сравнении с 2009 г. увеличится на 2690 человек или на 39%.

Метод линейной экстраполяции при прогнозировании перспективной численности населения не точен, так как построен на основе пролонгации тенденций конкретного временного периода и не учитывает демографических компонент, влияющих на движение населения, а также возможные сценарии их изменения.

2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и  оздоровительное значение. которые изъяты решениями органов государственной власти полностью лили частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории муниципального образования «Алнашское» не располагаются существующие (действующие) особо охраняемые природные территории.

## 3.1. Границы муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования «Алнашское» предусматривается изменение границ населенных пунктов с. Алнаши за счет включения и исключения территорий, прилегающих к существующей границе населенного пункта. Кроме того, закон Удмуртской Республики от 20 июня 2017 года № 4-РЗ внесены изменения в прохождение границ муниципальных образований «Алнашское» и «Ромашкинское».

Площадь муниципального образования «Алнашское» в существующих границах составляет 1868 га (на основании действующего Генерального плана). Проектная площадь муниципального образования «Алнашское» составляет 1505 га.

Площадь с. Алнаши в существующих границах составляет 750 га (на основании действующего Генерального плана). Проектная площадь с. Алнаши составляет 1300 га.

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Земли, подлежащие включению в черту населенного пункта, будут использоваться землепользователями по прямому назначению до момента

их передачи под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных Генеральным планом муниципального образования «Алнашское».

3.2. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение.

Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает:

• Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

• Развитие архитектурно-композиционной структуры центра с. Алнаши и других планировочных зон села.

• Увеличение территорий природно-рекреационного назначения.

• Изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных объектов в зоне центра и в составе жилых районов, развитие на этих участках деловых, общественных и жилых функций.

К основным функциональным зонам, выделенным на Основном чертеже Генерального плана, относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры;

• Зоны сельскохозяйственного использования – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

• Зоны рекреационного назначения – зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

• Зоны специального назначения – зона кладбищ;

Зоны ограничений использования территории.

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов.
Хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Положение об охранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» и утвержденными республиканским Постановлением.

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях защиты санитарно эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами. Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами. Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии территориями объектов культурного наследия (памятниками истории и культуры) и контролируются уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные мероприятия Генерального плана,

Система мероприятий, разработанных в Генеральном плане, направлена на
решение основных вопросов текущего и перспективного градостроительного
формирования населенных пунктов. Каждый раздел проекта посвящен
специализированному направлению в сфере градостроительной деятельности, в целом все решения проекта направлены на улучшение состояния планировочной и архитектурной среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

Развитие и реконструкция жилых зон. Жилищный фонд.

Градостроительная организация жилых зон.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции
существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного
строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана.
Выгодное расположение с. Алнаши по транспортной доступности обусловило
большой спрос на жилье и, соответственно, большие перспективы по развитию
коттеджной застройки (индивидуального жилищного строительства) и малоэтажной
застройки.

На перспективу общая площадь территорий, отводимых под жилищное
строительство в с. Алнаши, зависит от следующих факторов:

- проектируемая численность населения с. Алнаши;

- проектируемые показатели обеспеченности населения площадью жилищного фонда;

-проектируемая плотность застройки.

Задача достижения показателя «ввод 1 кв.м на человека в год» для с. Алнаши
означает необходимость дальнейшего увеличения ежегодных объемов нового жилищного строительства. Большая часть жилищного строительства приходится на долю индивидуального. Предложения Генерального плана по градостроительной организации территории жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по с. Алнаши; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Жилищный фонд. Объем, структура и динамика жилищного строительства

Общая площадь существующего жилищного фонда села Алнаши Алнашского сельского поселения на 01.01.2017 составила 198,2 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность населения в среднем по селу Алнаши в 2016 г. была равна 27,1 кв. м общей площади на 1 жителя.

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах села Алнаши МО «Алнашское» составляла 1 тыс. кв. м или 0,6% от общей площади жилищного фонда (районный показатель составлял 14,2 тыс. кв. м или 3,1% от общей площади). В 2016 г. на территории села Алнаши произвели ввод в эксплуатацию 3277 кв. м общей площади индивидуальной жилой застройки (см. таблицу 3).

Таблица 3

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА АЛНАШИ

| Годы | Количество, домов | Общая площадь домов, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 23 | 2697 |
| 2001 | 31 | 3052 |
| 2002 | 29 | 3671 |
| 2003 | 39 | 4425 |
| 2004 | 23 | 3160 |
| 2005 | 32 | 4218 |
| 2006 | 25 | 3141 |
| 2007 | 33 | 3971 |
| 2008 | 25 | 3277 |
| 2011 | 23 | 2561 |
| 2012 | 27 | 3393 |
| 2013 | 28 | 3330 |
| 2014 | 22 | 3117 |
| 2015 | 25 | 4751 |
| 2016 | 24 | 2981 |
| 2017 | 26 | 3483 |

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства на проектные сроки

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения по среднему демографическому варианту прогноза.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда может увеличиться до 316 тыс. кв. м (в 2,0 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2017 – 2040 гг. может составить порядка 163 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. может достигнуть 33 кв. м/чел.

На период 2017 – 2025 гг. новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 31,5 тыс. кв. м или в среднем за год – около 3,5 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2025 г. оценивается в  27,5 кв. м/чел.

Развитие социальной инфраструктуры

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения МО «Алнашское» комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. В свою очередь с. Алнаши является пунктом концентрации учреждений социальной инфраструктуры, оказывающим услуги межпоселенного уровня. В настоящее время сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но обеспеченность ими жителей села различна. Учитывая, что подавляющая часть объектов культурно-бытового назначения размещена в центре села, обеспеченность относительно удаленных жилых образований учреждениями обслуживания значительно ниже. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания в районном центре Алнашского района, селе Алнаши, насчитывают около 40 наименований:

Учреждения управления:

1. Администрация Алнашского района, 2. ГУ ОВД. 3. Прокуратура. 4. Судебный участок Алнашского района Удмуртской Республики. 5. Почта. 6. УФК по УР. 7. Семенная инспекция. 8. Алнашский Территориальный отдел Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской республике. 9. Росгосстрах.

10. Алнашский районный отдел  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 11. БТИ. 12. Нотариат. 13. ГУЧ «Центр занятости». 14. Отделение Сбербанка. 15. Россельхозбанк. 16. Ижкомбанк. 17. Налоговая инспекция. 18. ЦСО Алнашского района.

Учебно-воспитательные учреждения:

19. РУНО. 20. Школа. 21. Детские сады. 22. Детская школа искусств. 23. Дом детского творчества. 24. Детский спортивный центр. 25. Детский дом.

Учреждения соцобеспечения:

26. УПФР пенсионный фонд. 27. МУЧ ЦСО, 28. ГУ «ДОМ престарелых».

Учреждения здравоохранения:

29. ЦРБ. 30. Аптеки (6).

Учреждения культуры:

31. Дом культуры. 32. Библиотека. 33. Редакция газеты «Алнашский колхозник». 34. Историко-литературный музей. 35. Дом-музей.

Спортивные сооружения:

36. Школьный стадион.

Объекты розничной торговли - 114.

Алнашский рынок, 15 предприятий общественного питания – кафе, столовых, баров.

Сложившаяся система социального, культурно-бытового обслуживания населения с. Алнаши достаточно развита для состава, предъявляемого к уровню районного центра. Мероприятия по развитию этой системы могут и должны предлагаться для зон размещения новой усадебной жилой застройки.

Общее начальное, основное и среднее образование.

В проекте предусматривается строительство нового здания школы на 500 мест и

строительство нового детского сада на 220 мест.

Система дополнительного (внешкольного)образования детей.

Ввиду того, что население с. Алнаши на первую очередь, а также на расчетный срок будет увеличиваться, и число детей также будет расти, поэтому необходимо увеличить мощность учреждений, ориентированных на спортивное, эстетическое, музыкальное, художественное образование и организацию детских научно-технических и творческих центров. В проекте планируется строительство спортивной площадки.

Учреждения профессионального образования

В проекте не предусматривается расширение существующей сети
профессионального образования.

Учреждения здравоохранения

Лечебно-профилактическая помощь населению осуществляется МУ «Алнашская ЦРБ». Село Алнаши – районный центр Алнашского района, в связи с этим амбулаторно поликлиническими услугами должны обеспечиваться не только жители с. Алнаши, но и жители всего района. Обеспеченность населения Алнашского района больничными койками и медицинским персоналом существенно ниже нормативной.

Объекты социальной защиты населения.

В центральном населенном пункте МО «Алнашское», селе Алнаши, размещается здание Администрации МО «Алнашское», общеобразовательная школа, несколько детских садов, как в центральной зоне села, так и в других частях, в том числе на участке усадебной застройки в западной зоне, за перекрестком региональной и местной дорог.

Имеется школа искусств, дом культуры, библиотека, районная больница, филиал почтамта и филиал отделения банка, крупный торговый центр с предприятиями бытового обслуживания, несколько магазинов, предприятия общественного питания.

Также на территории села расположены Дом-интернат для престарелых и инвалидов, районный детский интернат.В проекте размещение новых объектов не планируется.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Проектом предусмотрено размещение в селе новой лыжной базы и спортивной площадки.

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством РФ, Удмуртской республики, на последующих стадиях проектирования (планировке территории, рабочем проектировании)необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации. При проектировании учитываются следующие нормативные документы:
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»;
СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения»;
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы.
Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий
населения, включая инвалидов, и должны быть, направлены на повышение качества среды поселения по критериям доступности, безопасности и комфортности.
Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды
поселения является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.
При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо
обеспечивать:

Возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей,
кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

Создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и
звуковой;

Комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному
расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

Природный каркас территории. Зеленые насаждения

Зеленый фонд в границах Алнашского сельского поселения представлен озелененными территориями общего пользования, озелененными территориями ограниченного пользования, зелеными насаждениями вдоль берега реки и прочими озелененными территориями.

В дополнение к озелененным территориям общего пользования на территории поселения имеются следующие озелененные территории ограниченного пользования: озелененные участки в индивидуальной застройке, зеленые насаждения на участках различных учреждений, а также уличные посадки.

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории для обеспечения благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха. Территория Алнашского сельского поселения обладает ландшафтно-рекреационными ресурсами, которые могут использоваться для организации зон кратковременного отдыха. На территории села имеются природные лесные насаждения, участки с кустарниками и деревьями, использование которых возможно для рекреационных целей с формированием парков и благоустройством территорий.

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением Проекта генерального плана Алнашского сельского поселения, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий.

В юго-восточной части МО «Алнашское» обширную территорию, вдоль р. Алнашки, свободную от застройки, предлагается благоустроить и постепенно сформировать рекреационную зону.

Проектируемая система озелененных территорий поселения складывается из:

озелененных территорий общего пользования;

озелененных территорий ограниченного пользования;

зеленых насаждений специального назначения.

Основу системы составят озелененные территории общего пользования.

Рекомендации:

проводить работы по благоустройству, озеленению и реконструкции насаждений существующих озелененных территорий;

разработать план мероприятий по закладке новых зеленых насаждений;

организовать контроль природоохранной работы.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на базе существующих насаждений. Все существующие зеленые устройства сохраняются, дополнительно благоустраиваются. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, скамьями.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационнных территорий (аллеи, тропы) следует трассировать с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам. Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и др. прочих минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

В связи с увеличением площади озелененных территорий общего пользования предлагается предусмотреть выращивание посадочного материала древесно-кустарниковых пород, а также организовать цветочно-оранжерейное хозяйство.

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу первой очереди должна быть увеличена. Все существующие озелененные территории общего пользования предлагается дополнительно благоустроить.

Рекомендуется создание современных привлекательных для внутреннего туризма объектов и мест в уникальных ландшафтных местах, изобилующих в лесах поселения у источников с водой в местах произрастания реликтовых растений и обустройства местной флоры и фауны.

Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура МО «Алнашское» представлена автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция (ж/д станция «Алнаши» железнодорожной магистрали «Агрыз – Алнаши – Круглое») располагается в 9 км от с. Алнаши. На юге от с. Алнаши располагается аэродром малой авиации, в настоящие время он не функционирует.

Через МО «Алнашское» проходит автодорога федерального значения «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга», входящая в состав международного транспортного коридора «Транссиб». Дорога имеет параметры III технической категории, интенсивность движения составляет 7-7,5 тыс. автомобилей в сутки.

В с. Алнаши располагается автостанция, обеспечивающая связь с населенными пунктами Алнашского и соседних районов. Автобусные маршруты внутри с. Алнаши отсутствуют.

На территории МО «Алнашское» находятся 3 АЗС и 1 АГЗС, что обеспечивает потребности населения и промышленных предприятий.

Улично-дорожная сеть в центральной части с. Алнаши состоит в основном из дорог с асфальтобетонным покрытием. В микрорайонах Больничном, Северном и Южном - улицы с грунтовым покрытием.

Несмотря на пониженный технический уровень автодорожной инфраструктуры, протяженность и направления сети автодорог в поселении можно считать достаточным.

Инженерная подготовка

В соответствии с планировочными решениями проекта Генерального плана, с
учетом инженерно-строительных особенностей, предложен следующий комплекс
мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод;

- комплексное благоустройство береговой зоны пруда;

- благоустройство оврагов и регулирование малых водотоков.

Зоны специального назначения

Территории, занятые кладбищами, скотомогильниками и биотермическими ямами, объектами размещения отходов производства и потребления, инфраструктурой для обслуживания данных объектов, иными объектами, размещение которых недопустимо в других зонах и имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

В зоне объектов специального назначения расположены:

-существующее кладбище в северной части с. Алнаши, площадью 10 га;

-биологическая камера.

В с. Алнаши планируется строительство здания пожарного депо на 3 выезда

3.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Алнашское».

3.4. Развитие объектов транспортной  инфраструктуры

На период до 2025 г. предполагается увеличение транспортной подвижности населения и грузопотоков промышленных, сельскохозяйственных и прочих предприятий Алнашского поселения. В частности, уровень автомобилизации населения к 2025 г. Достигнет 230-240 ед. легкового автотранспорта на 1000 жителей.

В связи с увеличивающимися транспортными потоками, для обеспечения комфортного проживания населения, рекомендуется строительство шумозащитных ограждений вдоль федеральной трассы и основных дорог.

Для обеспечения безопасного круглогодичного функционирования сети автодорог в Алнашском поселении необходимо ежегодно проводить реконструкцию 1,5 – 2,0 км дорог.

Необходима реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием и строительство дорог на территории новой застройки с доведением их до нормативных технических параметров (СНиП 2.07.01-89).

Профили дорог предусматривают ширину улиц от 15 до 20 метров и более, при 2-полосной проезжей части (6 м), тротуарах и технических коридорах.

Для обеспечения потребностей транспортной доступности пешеходов необходимо:

- строительство тротуаров и пешеходных дорожек;

- реконструкция мостовых сооружений в с. Алнаши;

- строительство велодорожек в основной селитебной части с. Алнаши, а также установка около наиболее важных объектов социальной инфраструктуры и общественных мест (больница, школы, магазины) устройств для временного хранения велосипедов.

В связи с увеличивающимися транспортными потоками необходимо строительство подземного пешеходного перехода через автодорогу «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д

М-7 «Волга».

При сохранении положительных тенденций социально-экономического развития в с. Алнаши, необходима организация 2-3-х постоянно действующих автобусных маршрутов (включая 10-15 автобусных остановок), связывающих все части села.

Автобусные маршруты должны связать между собой (включая межпоселенческие маршруты):

автостанцию;

больницу с. Алнаши;

учреждения образования с. Алнаши;

промышленные и сельскохозяйственные предприятия с. Алнаши.

Для создания конкурентной среды в пределах Алнашского поселения (с учетом фактического числа жителей) к 2025 г. должны работать 6-7 таксомоторных предприятия.

### 3.5. Рекреационный потенциал

МО «Алнашское» обладает значительным рекреационным потенциалом:

территориями с живописными ландшафтами;

благоприятным климатом;

разнообразным растительным и животным миром;

ценным историко-культурным наследием.

Природные условия МО «Алнашское» благоприятствуют развитию рекреации и ее отдельных видов – туризма, спорта, но степень использования их различна и зависит от рекреационного спроса.

Живописные ландшафты, сформированные рельефом, могут использоваться в научно-познавательном и рекреационном значении. Ландшафты представляют собой основу рекреационного развития МО «Алнашское».

Водные ресурсы. Реки, находящиеся на территории МО «Алнашское» создают многообразие рекреационных возможностей территории поселения. Территория покрыта сетью рек, что придает ей привлекательный вид, благоприятный для отдыха и туризма.

Климат. По климатическим условиям поселение и район благоприятны для рекреационной деятельности. Климат МО «Алнашское» умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Растительный и животный мир благоприятен для таких видов рекреационного использования, как охота и рыболовство, а также познавательного туризма.

В рекреационном отношении с точки зрения лесорастительных условий благоприятными для организации различных видов отдыха является участок лесного массива в восточной части поселения.

### 3.6. Зоны с особыми условиями использования

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах границ территории Алнашского района, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, определены ориентировочные размеры их санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. Источники воздействия разделены на площадные, линейные и точечные:
Площадные источники - промышленные и коммунальные предприятия, автотранспортные предприятия и объекты, сельскохозяйственные предприятия и объекты, санитарно-технические объекты (кладбища, свалки), очистные сооружения канализации, инженерные сооружения (электроподстанции, газораспределительные и компрессорные станции).
Линейные источники - автомобильные дороги, железные дороги, газопроводы, воздушные линии электропередач.
Точечные источники - передающие радиотехнические объекты (ПРТО), базовые станции сотовой связи, дымовые трубы котельных.

Согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новой редакции 2008 года) в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарнозащитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Санитарные разрывы для автомагистралей и линий железнодорожного
транспорта, коммуникаций

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие воздействие этих объектов до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

1. Железные дороги: согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

2. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

3. Автомобильные дороги: расстояния от бровки земляного полотна от автомобильных дорог общей сети I, II, III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», но не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV и V категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м;

4. Газопроводы:

- расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- рекомендуемые минимальные разрывы для газопроводов низкого давления (с давлением менее 1,2 МПа) до объектов застройки принимаются согласно приложения 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют 20-50 м; также для газопроводов низкого давления расстояние от газопроводов до объектов застройки принимается согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- охранные зоны газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

5. Воздушные линии электропередач:

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

- размеры санитарных разрывов от ВЛ напряжением 330 кВ и выше устанавливаются согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 20 м до 55 м;

- размеры охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи регламентируются ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и составляют от 10 до 55 м.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.7. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.8. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Питомник для животных – 100 м.

Сельского кладбище – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочная станция для грузового транспорта – 100 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10м,

от линий 35 кВ – 15м,

от линий 110 кВ – 20м,

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автодорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных нефтепроводов:

охранная зона - 25 метров в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 200 метров в каждую строну.

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5 Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

Размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 0,4 кВ – 2 м. от оси;

- для ВЛ 10 кВ – 10 м. от оси;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м. от оси.

Также в пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утврежденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г., осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места  сбора  временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012,
СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

Основным источником питьевого водоснабжения являются артезианские воды. На территории Алнашского сельского поселения находится 8 водозаборных скважин. В 2018 году в строй будут введены еще 2 водозаборные скважины. Вода подается в самотечные водопроводы, станции второго подъёма отсутствуют. По бактериологическим и химико-физическим показателям вода соответствует СанПиН, устройств для очистки и обеззараживания воды на территории поселения не имеется.

Водопроводные сети в центральной и западной частях села были построены в 70-е годы 20-го века и имеют износ более 80%, а также выполнены из труб различных материалов и диаметров, что увеличивает потери воды и риск возникновения аварий.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 45 км, 30 км нуждаются в замене.

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», при разработке схем территориального планирования и генпланов водопотребление на 1 жителя в сельских населенных пунктах составит 150 л/сутки.

Согласно прогнозу численность населения с. Алнаши к 2040 году составит приблизительно 9580 человек. При этом суточный расход воды Q сут.т = 1437 м³/сутки.

Проектом предлагается:

произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей в центральной и юго-западной частях с. Алнаши;

строительство 13 км водопроводных сетей на территории северо-восточного участка новой застройки с. Алнаши;

строительство 5 км водопроводных сетей на территории юго-западного участка новой застройки с. Алнаши.

Проектная схема водоснабжения должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить полив зеленых насаждений общего пользования, а также пожаротушение.

Реконструкцию и строительство водопроводных сетей необходимо осуществлять с применением полиэтиленовых труб диаметром 100 - 300 мм.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех десяти скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 7302 чел.

Qср.сут. = 160*7302/1000 = 1168,32 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1,2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2* 1168,32= 1401,984 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципального образования «Алнашское» сведены в таблицу 5.

Таблица 5

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) | Норма водопотреб.л/сут. чел. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут | куб. м/сут |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | с. Алнаши | 7,302 | 7,302 | 160 | 1168,32 | 1401,98 | 1168,32 | 1401,98 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 116,832 | 140,198 | 116,832 | 140,198 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 365,1 | 438,12 | 365,1 | 438,12 |
|  | Итого |  |  |  | 1650,25 | 1980,298 | 1650,25 | 1980,298 |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Алнашское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. 
	Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение -10л/с.

### 5.5. Водоотведение

Централизованной канализационной системой охвачена центральная часть с. Алнаши. В системе водоотведения имеется 3 КНС, протяженность напорных коллекторов 1,7 км. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 6,3 км, 4 км нуждаются в замене.

Канализационные сети в центральной части села были построены в 70-е годы 20-го века и имеют износ более 70%. Существует риск возникновения аварий.

Согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", табл. 4, при разработке схем территориального планирования и генпланов водоотведение на 1 жителя в сельских населенных пунктах составит 150 л/сутки.

В связи с увеличением производительности очистных сооружений становится возможным расширение канализационной сети.

Проектом предлагается:

реконструкция существующих сетей водоотведения;

строительство канализационных сетей в Октябрьском и Южном микрорайонах;

строительство канализационных сетей на территории северо-восточного и юго-западного участка новой застройки.

Канализирование северо-восточного участка новой застройки намечается осуществлять с помощью самотечных коллекторов и КНС, подающих стоки на существующею КНС в районе Алнашской центральной районной больницы.

Для канализирования юго-западного участка необходимо строительство системы самотечных коллекторов и 2-х КНС, подающих стоки на очистные сооружения.

В соответствие со СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" строительство канализационных сетей необходимо осуществлять с применением труб с минимальным диаметром (150 мм).

### 5.6. Газоснабжение

В южной части Алнашского сельского поселения располагается ГРС «Алнаши». Газификация в с. Алнаши приближается к 100%. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 54,2 км. На территории села находится 4 ГРП, 2 ШП и 2 ШАБ. Газораспределительные сети находятся в хорошем состоянии.

Северо-восточный участок новой застройки газифицирован от существующей сети газоснабжения с. Алнаши.

Для газоснабжения юго-западного участка новой застройки установлено подключение к межпоселковому газопроводу «Алнаши – Верхний Утчан».

Плаируется расширение существующей сети газопроводов в границах с. Алнаши в районах новой застройки (мкр. Колхозный, мкр. Больничный).

5.7. Теплоснабжение

В настоящее время отопление многоэтажной и общественной застройки с. Алнаши осуществляется 4 газовыми котельными. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 5,4 км, 1,6 км нуждаются в замене. В котельной № 1 новое оборудование установлено в 2009 году, в котельной № 2 – 2013 году, в котельной №6 – в 2016 году. В котельной №3 планируется замена оборудования в 2018-2020 годах.

Планируется:

замена основного оборудования котельных № 3;

реконструкция ветхих сетей теплоснабжения с применением современных методов теплоизоляции;

строительство газовой котельной для отопления общественных зданий, расположенных на территории северо-восточного участка новой застройки.

На территории новой жилой застройки рекомендуется применять локальные индивидуальные системы отопления, работающие на газе.

### 5.8. Электроснабжение

Основным источником электроснабжения МО «Алнашское» является ПС 110/35/10 кВ «Алнаши». Электроподстанция «Алнаши» сформирована из двух трансформаторов мощностью 16000 кВА, загрузка не превышает 40%. Трансформаторные подстанции, расположенные на территории Алнашского сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Электрические сети напряжением 10 кВ являются системообразующими для энергосистемы поселения. Одним из основных потребителей электроэнергии является кирпичный завод.

В связи с сильным износом оборудования трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения необходимо произвести их реконструкцию и модернизацию.

Электрификацию участков новой застройки предлагается осуществить от существующих ЛЭП-10 кВ. Для подключения нагрузок предлагается установить 4 трансформаторные подстанции – 3 для северо-восточного участка застройки и одну для юго-западного.

5.9. Санитарная очистка территории

В настоящее время для сбора и транспортировки отходов организованы следующие мероприятия: установлены графики вывоза отходов от населения спецтранспортом; также для населения внедрен пакетированный вариант сбора твердых коммунальных отходов; установлены контейнеры для раздельного сбора отходов; установлены договорные отношения по вывозу отходов с юридическими лицами; отходы вывозятся на специализированные объекты размещения отходов с последующей утилизацией.

Мероприятия по обеспечению объектами санитарной очистки территории:

Ориентировочная удельная норма накопления ТБО в расчете на одного жителя сельского населенного пункта составляет 1,5 м³/год. Согласно прогнозу численность населения с. Алнаши к 2025 году составит приблизительно 8200 человек. Норма накопления ТБО

с. Алнаши составит 12300 м³/год или 34 м³/сутки.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5°С и ниже) не более трех суток, в теплое (при плюсовой температуре свыше +5°С) не более суток.

Проектные предложения

развитие и совершенствование системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов;

строительство навозохранилища на животноводческой ферме;

рекультивация существующих мест сбора твердых коммунальных отходов.

уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий

В с. Алнаши необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов и смета на полигон ТБО. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, борьбу с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования  «Алнашское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 6.

Таблица 6

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Одним из наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов муниципального образования  «Алнашское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89*:

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

-Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

-Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

На территории муниципального образования отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, химически опасные объекты экономики (ХОО) на территории МО отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики, в том числе:

- Алнашский газовый участок Можгинского филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» (по адресу: с. Алнаши, ул. Ленина, 78 а) - сжиженный газ в баллонах по 50 литров, промежуточный склад – 200 баллонов;

- АЗС № 18 Ижевская нефтебаза Удмуртского филиала ООО «Лукойл – Пермнефтепродукт» Удмуртской Республики(с. Алнаши, ул. Ленина, 97), имеет 9 емкостей общим объемом 225,5 куб. м подземного размещения;

- АЗС № 93 Ижевская нефтебаза Удмуртского филиала ООО «Лукойл – Пермнефтепродукт» Удмуртской Республики  (с. Алнаши, ул. Магистральная, 4) имеет 4 емкости общим объемом 110 куб.м. подземного размещения;

- АЗС № 98 «Алнашская» ООО «Башнефть» (с. Алнаши, ул. Аэродромная, 3) имеет 4 емкости общим объемом 120 куб.м. подземного размещения;

- ПАГЗС (передвижная автомобильная газовая заправочная станция), с. Алнаши, ул. Ленина, 99, имеет емкость 31 куб.м.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

декларирование промышленной безопасности;

лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах необходимо осуществлять:

строительство и ремонт пожарных водоемов;

установку систем пожарной сигнализации;

монтаж автоматических установок пожаротушения;

обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

профилактическую работу среди населения;

поддержание в готовности противопожарных формирований.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

искусственное понижение уровня подземных вод;

агролесомелиорацию;

закрепление грунтов различными способами;

строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений включают:

искусственное повышение поверхности территорий;

устройство дамб обвалования;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

регулирование русел и стока рек;

агролесомелиорацию.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

7. Охрана объектов культурного наследия.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Алнашское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Алнашское» в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ учтены  по состоянию на 1 апреля 2017 следующие объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия.

Таблица 7

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| №№ п/п | Наименование объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местоположение | Документ о принятии под охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свято-Троицкая церковь | с. Алнаши, ул. Ленина, 25 | Архитектура. Постановление Правительства УР от 17.09.2001 № 966 |
| 2. | Дом, в котором жила и работала в 1969-1970 гг. поэтесса Ашальчи Оки | с. Алнаши | История. Постановление СМ УАССР от 20.02.1986 № 65 |
| 3. | Памятник В.И. Ленину | с. Алнаши | Искусство. Постановление СМ УАССР от 05.12.1979 № 362 |

Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «АЛНАШСКОЕ»

| №№ п/п | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Дата | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом священника | 19 век | с. Алнаши, ул. Садовая, д. 4 |
| 2. | Памятник В.И. Ленину | 1956 год | с. Алнаши |
| 3. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны | н/д | с. Алнаши |
| 4. | Дом, где жил и работал в 1935-1959 гг. удмуртский писатель Г.Д. Красильников (1928-1975 гг.) | 1935 год | с. Алнаши |
| 5. | Могила народного поэта Удмуртии Г.А. Ходырева (1932-1995 гг) | н/д | с. Алнаши |

Объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Алнашское» приведены в таблице 9.

Таблица  9

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Алнашское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 1. Территория |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 1868 | 1505 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 750 | 1300 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, внешнего транспорта, связи | га | 17,5 | 5,6 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 470 | 7,1 |
| 6 | Лесные и древесно-кустарниковые массивы | га | 158,8 | 36,3 |
| 7 | Земли Гослесфонда | га | 158 | 115,5 |
| 8 | Земли водного фонда | га | 45,7 | 45,7 |
| 9 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 10 | Земли специального назначения | га | 6,0 | 10,1 |
| 11 | 2. Население |
| 12 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 7302 | 9580 |
| 13 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 14 | населения младше трудоспособного возраста | чел. | 1847 | 1456 |
|  |  | процент | 25,3 | 15,2 |
| 15 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 3898 | 4867 |
|  |  | процент | 53,4 | 50,8 |
| 16 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1556 | 3257 |
|  |  | процент | 21,3 | 34 |
| 17 | 3. Численность населённых пунктов |
| 18 | Сельские населённые пункты | единиц | 1 | 1 |
| 19 | 4. Жилищный фонд |
| 20 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 27,1 | 33 |
| 21 | Общий объём жилищного фонда, в том числе по типу застройки: | общ, кв.м. | 198200 | 316000 |
| 22 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 23 | Детские дошкольные учреждения | шт | 3 | 4 |
| 24 | Объекты учебно-образовательного назначения | шт | 5 | 7 |
| 25 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 9 | 13 |
| 26 | Объекты торгового назначения | шт | 114 | 150 |
| 27 | Объекты общественного питания | мест | 15 | 20 |
| 28 | Объекты культурно-досугового значения | шт | 2 | 4 |
| 29 | Религиозно-культовые объекты | объект | 1 | 2 |
| 30 | Объекты бытового обслуживания | шт | 26 | 34 |
| 31 | Открытые плоскостные сооружения | га | 5,5 | 7,5 |
| 32 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 1 | 2 |
| 33 | 6. Транспортная инфраструктура |
| 34 | Автодороги общего пользования, в том числе: | км | 88 | 88 |
| 35 | федеральные | км | 4,2 | 4,2 |
| 36 | региональные | км | 7,0 | 7,0 |
| 37 | муниципальные | км | 32.1 | 44.5 |
| 38 | Железные дороги | км | 0 | 0 |
| 39 | 6. Инженерная инфраструктура |
| 40 | Водоснабжение |  |  |  |
| 41 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом производства и полива | куб. м/сут. | 1095,3 | 1437 |
| 42 | Канализация |  |  |  |
| 43 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 1095,3 | 1437 |
| 44 | Производительность очистных сооружений | куб. м/сут. | 1000 | 1500 |
| 45 | Газоснабжение |  |  |  |
| 46 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | н/д | н/д |
| 47 | Количество источников подачи газа (ГРП шкафного типа) | штук | 8 | 14 |
| 48 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 49 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | н/д | н/д |
| 50 | Электроснабжение |  |  |  |
| 51 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт /чел | н/д | н/д |
| 52 | Количество трансформаторных подстанций | штук | н/д | н/д |
| 53 | 7. Ритуальное обслуживание |
| 54 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |

Раздел IV. Графические приложения

Карта современного использования территории поселения.

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.